Załącznik nr 2

1. Projektor laserowy WUXGA o jasności 5000 lumenów – 1 szt.

Parametr	Minimalne wymagania
System wyświetlania	Minimum: 3 panele LCD
Efektywny rozmiar wyświetlacza	Minimum: 3 panele LCD (19mm), proporcje: 16:10
Liczba pikseli	Minimum: 6,912,000 (1920 × 1200 × 3) pikseli
Ostrość	Ręcznie
Powiększanie — elektrycznie/ręcznie	Ręcznie
Powiększenie — współczynnik	Minimum: 1,3x
Współczynnik projekcji	Minimum od 1,28:1 do 1,88:1
Zmiana osi obiektywu — elektrycznie/ręcznie	Ręcznie
Zmiana osi obiektywu — zakres w pionie	Minimum od +20% do +50%
Zmiana osi obiektywu — zakres w poziomie	Minimum: ±10%
Źródło światła	Dioda laserowa
Cykl czyszczenia/wymiany filtra (maks.)	Minimum: 20 000 h (konserwacja przez serwis)
Rozmiar ekranu	Minimum od 1,1 m do 7,5 m (od 40" do 300")
Natężenie światła - tryb: Standardowa	Minimum: 5000 lm
Natężenie światła - tryb: Średni	Minimum: 4000 lm
Natężenie światła barwnego - tryb: Standardowa	Minimum: 5000 lm
Natężenie światła barwnego - tryb: Średni	Minimum: 4000 lm
Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń)	Minimum: 500 000:1
Głośnik	Minimum: 16 W (monofoniczny)
Częstotliwość skanowania obrazu w poziomie	Minimum od 15 kHz do 90 kHz
Częstotliwość skanowania obrazu w pionie	Minimum od 50 do 90 Hz
Rozdzielczość - wejście sygnału komputerowego	Minimalna rozdzielczość sygnału wejściowego: WUXGA 1920 x 1200 punktów
Rozdzielczość - wejście sygnału wideo	Minimum: NTSC, PAL, SECAM, 480/60p, 576/50i, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i Poniższe tryby są dostępne tylko dla wejścia HDMI. 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p
Korekcja trapezu w poziomie	Minimum: +/- 30 stopni
Korekcja trapezu w pionie	Minimum: +/- 20 stopni
Wejścia / Wyjścia	Złącze sygnału wejściowego RGB/Y PB PR: 15-stykowe złącze Mini D-sub (żeńskie) Złącze sygnału wejściowego audio: Mini jack stereo
	2 x złącze wejściowe HDMI: 19-stykowe złącze HDMI z obsługą standardu HDCP Złącze wejściowe audio: obsługa audio HDMI
	Złącze sygnału wejściowego audio: mini jack stereo
	9-stykowe złącze D-sub (męskie) / RS232C
	RJ45, 100BASE-TX
	2 x USB Typ (A i B)
Poziom głośności projektora - tryb jasności lampy: Standardowa / Średnia / Niska	36 dB / 28 dB / 25 dB
Zasilanie	Napięcie przemienne od 100 V do 240 V, / od 4,3 A do 1,7 A, 50/60 Hz
Pobór mocy - prąd przemienny od 100 V do 120 V	Maksymalnie w tryb standardowy: 424 W
Pobór mocy - prąd przemienny od 220 V do 240 V	Maksymalnie w tryb standardowy: 403 W
Rozpraszanie ciepła - prąd przemienny od 100 V do 120 V	Minimum: 1430 BTU/h
Rozpraszanie ciepła - prąd przemienny od 220 V do 240 V	Minimum 1350 BTU/h
Wymiary (szer. × wys. × gł.) (bez wystających elementów)	Maksymalnie: 520 x 120 x 370 mm
Waga	Maksymalnie 9 kg
Gwarancja	Producenta – minimum 5 lat.
Pozostałe uwagi	pilot zdalnego sterowania oraz kable podłączeniowe w zestawie, / automatyczne czyszczenie filtra częściej niż co 120 godzin pracy projektora, / czas działania lampy do 18 000 godzin, / możliwość montażu do sufitu (wysokość pomieszczenia ok. 4,5m, odległość od ekranu ok. 5m).